## Slide 1: اللبن المكثف المحلي Sweetened condensed milk
بدا انتاجه لأول مرة علي نطاق تجاري سنة 1857
عامل الحفظ هو السكر

## Slide 2: خطوات صناعة اللبن المكثف المحلي
استلام الحليب واختباره
تبريد الحليب وحفظه وتعديل تركيبه الكيماوي
التسخين المبدئي والتحلية بالسكر
التكثيف
التبريد
التعديل النهائي للتركيب الكيماوي
التعبئة

## Slide 3: التسخين المبدئي والتحلية والتكثيف
يسخن الي 79-85م لنفس الاغراض السابقة
التخلص من الروائح غير المقبولة
القضاء علي كل الميكروبات المرضية واكبر نسبة من الاخري
القضاء علي الانزيمات
منع الحليب من الالتصاق علي الاسطح الساخنة في جهاز التكثيف
.5الاسراع في عملية اذابة السكر
يضاف السكر بنسبة 16-17%
رفع الضغط الاسموزي

## Slide 4
إضافة السكر:-
يجب أن يكون السكر المستعمل ذو صفات جيدة من الناتجة البكتريولوجية والنقاوة وأن يخزن بطريقة صحيحة نظيفة- ومن العيوب التى تظهر فى اللبن المكثف (المحلى) عيب التلون باللون البنى Browning وذلك نتيجة لإتحاد بروتين اللبن مع السكر وعلى درجة الحرارة العالية ويساعد على ذلك بدرجة أكثر وجود بكتريا تحلل سكر السكروز إلى جلوكوز – ويمكن الإقلال من حدوث هذه الظاهرة بأن يذاب السكر اللازم بإضافته فى ماء ثم يبستر هذا المحلول وبعد ذلك يضاف اللبن الموجود فى وعاء التفريغ Vacuum pan حيث تكون درجة الحرارة تحت التفريغ عادة منخفضة.

## Slide 5
ومن الظواهر غير المرغوبة فى هذا المنتج كذلك ظاهرة تبلور سكر اللاكتوز حيث نجد أن درجة ذوبان اللاكتوز فى محلول 60% سكروز تكون 50% من درجة ذوبانه فى الماء- لذلك يتوقع أن يحدث تبلور لنصف كمية اللاكتوز الموجود تقريبا- من هنا بدأت المحاولات المختلفة بغرض إحداث هذا التبلور بسرعة حتى تتكون بلورات صغيرة الحجم بحيث لا تؤثر على طعم ونعومة وقوام المنتج اللبنى المحلى

## Slide 6
وقد أفاد هنا تبريد اللبن فجائيا من درجة حرارة وعاء التفريغ Vacuum pan (125°ف) إلى درجة 86°ف ثم يحفظ اللبن على هذه الدرجة ولمدة ½ ساعة مع التقليب المستمر حيث يتم خلالها بلورة كل ما يتبلور من سكر اللاكتوز-

## Slide 7
بعدها يبرد اللبن المكثف إلى درجة حرارة الغرفة ويعبأ - كذلك امكن أسراع عملية التبلور بإضافة بعض بللورات دقيقة جدا من اللاكتوز بمثابة نواة لإسراع عملية تبلور سكر اللاكتوز الأصلى- وقد أختيرت درجة 86°ف السابقة الذكر حيث وجد انها أنسب درجة يحدث عندها أسرع تبلور لسكر اللاكتوز-

## Slide 8: التبريد
درجة حرارة اللبن عند خروجه من قدر التكثيف 120ف
يكون مذاب به نوعين من السكر ( اللاكتوز و السكروز )
اذا برد الحليب الي درجه فوق التشبع فان سكر اللاكتوز يتبلور في صورة بللورات كبيره تسبب خشونة في الطعم
يجب اتخاذ الاحتياطات حني يمكن التحكم في حجم البلورات
التبريد السريع الي 86ف
التقليب المستمر اثناء التبلور

## Slide 9
اضافة كمية صغيرة من حليب مكثف به بلورات دقيقة او مسحوق ناعم سكر الحليب بنسبة بضعة جرامات لكل 100 رطل وهذه تعمل كنوايا صغيرة تتكون حولها البلورات الاخري
تعرف هذه العملية باسم البذر Seeding
تبريد الحليب تدريجيا بعد ذلك

## Slide 10: التعبئة
التعبئة مباشرة لتفادي التلوث
يجب اختبار العبوات قبل خروجها منة المصنع

## Slide 11: الحفظ
يجب حفظه في مكان منخفض الحرارة

## Slide 12: التركيب الكيماوي للبن المكثف المحلي
ماء
27.3%
رماد
1.7%
سكروز
42.0%
لاكتوز
12.2%
بروتين
8.2%
دهن
8.6%

## Slide 13: استعمالات اللبن المكثف المحلي
الشرب و الاغراض المنزليه
صناعة الحلوي والفطائر
صناعة المثلجات اللبنيه
صناعة لبن الشيكولاته

## Slide 14
عيوب كيماوية :-
القوام الرملى نتيجة لبللورات اللاكتوز.
زيادة فى اللزوجة.
تكون أو ظاهرة اللون البنى Browning.
ب- عيوب بكتريولوجية :-
تخمر السكر بواسطة الخمائر وإنفصال CO2 وتنتفخ العلب.
نمو الفطريات وإفراز الأنزيمات المحللة فتغير من طعم اللبن وتكون روائح التزنخ المختلفة. ومن الفطريات هنا فطر الـ Aspergillus حيث ينمو على السطح مسببا تخثر اللبن حول منطقة نموه مكونا ما يعرف بالزراير الصلبة Hard buttoms ويشجع تكوين هذه الزراير وجود هواء على سطح اللبن قبل قفل العلبة ولذلك يجب ملأ العلبة حتى النهاية.

## Slide 15
التواجد الميكروبي
لا يخلو وخاصة المقاومة للحرارة
يخلو تماما وخاصة اذا عقم بطريقة صحيحة
العبوات
علب صفيح متدرجة الوزن – براميل من خشب البلوط
في علب صفيح لإمكان تعقيمها
الطعم والرائحة
سكري ورائحة خفيفة
غير سكري ورائحة واضحة وطعم مطبوخ
اللزوجة
عالية وقوم ثقيل
اقل لزوجة واخف قوام
عامل الحفظ
تركيز السكر يصل الي 60-65%
درجات حرارة التعقيم 115-120م /20دقيقة
اضافة السكر
يضاف بنسبة 16-20%
لا يضاف السكر
وجه المقارنة
اللبن المكثف المحلي
اللبن المكثف غير المحلي

## Slide 17
وشكرا لحسن الاستماع